## Slide 1: Урок на тему “Топография и ориентирование”

## Slide 2
Топография – это наука, изучающая геометрию земной поверхности и разрабатывающая способы изображения её на плоскости.

## Slide 3
Карта – это уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности на плоскости, построенное в определенной картографической проекции с помощью специальных условных знаков.

## Slide 4
Типы карт
Обзорные и политические карты
Топографическая карта
Карта для спортивного ориентирования
План (не учитывает, что Земля - эллипсоид)
Схема (только взаиморасположение объектов)
Крок (только важные элементы глазомерной съемкой)
Лоция
Хребтовка
Спутниковые снимки
и т.д….

## Slide 5
Фрагмент топографической карты

## Slide 6: Карта для спортивного ориентирования

## Slide 7: План

## Slide 8: Схема

## Slide 9: Крок

## Slide 10: Лоция

## Slide 11: Фрагмент хребтовки

## Slide 12: Спутниковый снимок

## Slide 13
Учитывает и показывает:
Факт, что земля имеет форму эллипсоида
Точное расположение географических объектов (в виде условных знаков)
Рельеф (в виде линий одинаковых высот)
Особенности:
Выполнена в масштабе
Имеет координатную сетку
Топографическая карта

## Slide 14
Схема разграфки листов карт
Топографическая карта

## Slide 15
Масштаб – величина, показывающая степень уменьшения объектов на карте относительно соответствующих им объектов на местности.
Виды обозначения масштаба:
численный
текстовый
линейный
Масштаб

## Slide 16
Разделение карт по масштабу:
крупномасштабные: до 1:25000 (спорткарты)
среднемасштабные: 1:25000 – 1:100000 (карты районов, городов, поселков, областей и т.д. )
мелкомасштабные: мельче 1:200000 (карты стран, союзов, мира)
Масштаб

## Slide 17
упрощение контуров и ограничение содержания карты необходимыми объектами, в соответствии с назначением карты и возможностями масштаба.
Генерализация карт

## Slide 18
Генерализация карт
Масштаб 1:10000
Масштаб 1:100000
Масштаб 1:25000

## Slide 19
Расстояние по карте можно определить:
Линейкой (приблизительно)
Ниткой (приложить ее к маршруту, затем измерить линейкой)
Курвиметром (прибор с колёсиком и шкалой)
На глаз (очень приблизительно)
Полученное расстояние (в сантиметрах) нужно умножить на масштаб и на коэффициент извилистости (~1,2).
Определение расстояний по карте

## Slide 20
Чтение карты – это процесс получения информации о реальных объектах на местности по карте этой местности.
Чтение карты

## Slide 21
Чтение карты происходит при помощи условных знаков.
Условные знаки соответствуют реальным объектам (рекам, мостам, церквям и т.д.) или показывают характер местности (густота леса, глубина переправы, крутизну склона).
Чтение карты

## Slide 22
Условные знаки делятся на группы:
Гидрография (синим цветом) (реки, болота, озера)
Растительность (зеленым и белым цветом) (леса, сады, заросли кустарника)
Искусственные сооружения (дороги, мосты, отдельные сооружения)
Обозначение рельефа (горизонтали, послойная окраска и т.д.)
Условные знаки

## Slide 23
Смысл условных знаков может отличаться на разных типах карт.
Например, на картах для спортивного ориентирования условные знаки отличаются от знаков на топокартах.
Условные знаки

## Slide 24
Условные знаки бывают:
Масштабные – размер знака на карте соответствует размеру объекта на местности (водоемы, леса, поля, крупные поселки и т.д.)
Внемасштабные – не отражают реальный размер объектов (отдельные строения, мосты, родники и т.д.)
Дополнительные – подписи к объектам
Условные знаки

## Slide 25
Внемасштабные условные знаки бывают:
Линейные – длина соответствует масштабу, ширина стандартна (ручьи, насыпи,дороги)
Точечные – имеют базовую точку – где реально находится объект (отдельные строения, мосты, родники и т.д.)
Условные знаки

## Slide 26
Условные знаки - гидрография
Пример с бродом:
1,2—глубина, 180—длина в метрах, Т—характер грунта, 0,5—скорость течения в м/сек
На подробных картах может содержаться информация о направлении и скорости течения, глубине, характере дна и пр.

## Slide 27
Условные знаки - растительность
Пример с лесом:
Сосновый лес,
В числителе – средняя высота дерева (25), в знаменателе – средний диаметр ствола (0.30). Цифра после дроби – среднее расстояние между стволами (6).
Существует также масса условных знаков для обозначения характера растительности, цвет штриховки может обозначать плотность или проходимость леса.

## Slide 28
Условные знаки – искусственные сооружения
Церковь. Знак симметричный, базовая точка в геометрическом центре.
Аэропорт и гидродром. Знак типа “симметричный конус”, базовая точка в середине основания.
Завод, фабрика, мельница. У знаков типа “флажок” базовая точка в основании вертикальной черты.

## Slide 29
Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности (как правило наносится на карту коричневым цветом):
Горизонтали
Доп. Спецзнаки (ямы, бугры, насыпы и т.д.)
Послойная окраска (чем больше высота, тем темнее цвет)
Отмывка – оттенение скатов неровностей
Обозначение рельефа

## Slide 30
Горизонтали – линии одинаковой высоты над уровнем моря. Чем плотнее проведены линии, тем круче склон!
Направление ската обозначается бергштрихом
Обозначение рельефа

## Slide 31
Высота сечения рельефа – расстояние между горизонталями в метрах.
Обозначение рельефа
Высота сечения рельефа

## Slide 32
Ориентирование – это процесс определения своего местонахождения и нужного направления движения, используя ориентиры (точечные, линейные, площадные).
Ориентиры – выделяющиеся объекты на местности, изображения которых нанесены на карту.
Ориентирование

## Slide 33
Чтобы при движении выдерживать нужное направление, измеряют азимут.
Азимут – это угол, измеряемый по ходу часовой стрелки, между направлением “на север” и направлением “на объект”.
Ориентирование

## Slide 34
Азимут бывает:
Магнитный (угол между объектом и магнитным севером)
Истинный (угол между объектом и истинным севером)
Ориентирование

## Slide 35
Магнитное склонение – угол между направлением на истинный север и направлением на магнитный север.
Восточное склонение (+) – стрелка компаса показывает восточнее истинного севера.
Западное склонение (-) – стрелка компаса показывает западнее истинного севера.
Ориентирование

## Slide 36
Ориентирование
Схематичная карта магнитного склонения

## Slide 37
Ориентирование
Пример
Восточное склонение 5 градусов 24 минуты.
При движении по азимуту на 5 км ошибка может составить 500 м!

## Slide 38
Анализ местности по карте
Путь напрямик совсем не обязательно будет самым коротким!
При выборе маршрута хорошо учитывать:
Перепад высот
Труднопреодолимые препятствия (озера, овраги, болота, буреломы)

## Slide 39
Топографические знаки

## Slide 40
Топографические знаки

## Slide 41
Топографические знаки

## Slide 42
Топографические знаки

## Slide 43
Топографические знаки

## Slide 44
Топографические знаки

## Slide 45
Топографические знаки

## Slide 46
Топографические знаки

## Slide 47
Топографические знаки

## Slide 48
Топографические знаки